Åtgärder på värmesystem Brf Ripan

Radiator får ej kopplas bort/avlägsnas utan tillstånd/godkännande av styrelsen

Utbyte av radiator till handdukstork i badrum motsv. ska anmälas till föreningen.

Därvid gäller:

Vid behov skall de lägenhetsinnehavare som kan bli påverkade informeras i god tid, bl. a kan det bli behov av luftning av radiatorer.

Radiator/handukstork får ej anslutas till VVC, enbart till värmesystemet.

Notera att en vattenuppvärmd handdukstork ger betydlig sämre värme än en radiator.

Utrustningen ska ha inställbar flödesventil för inställning av flödet.

Flödet ska ställas in motsv. det som gäller för befintlig utrustning före nyinstallation

Ska kunna luftas.

Avluftningspumpen i VC bör stängas under tiden arbetet på värmesystemet görs, kontakta fastighetsskötare.